ББ- 18 ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х 150мм. (96 х142мм), ПОД ключ, с верандой, террасой, под общей двухскатной кровлей.

(Вариант ББ-19)

Длинна  7м.

Ширина  6 м.

Площадь застройки 42кв.м.

ФУНДАМЕНТ: тумбы из цементных блоков 20х20х40. (Входит в окончательную стоимость).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ: Обвязка из не строганного бруса 100 х 150см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40х150мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142мм,  угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5х 2.0см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА: Выполняется  из обрезной доски 40 х100, 40 х150мм. Стропильная  ферма устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80см, по стропилам настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15х20см, что характерно для кровли из металлического оцинкованного гофра - листа. По верху стропильной ноги, настилается влагозащитная плёнка Изоспан (А) или аналог.

КРОВЛЯ: Оцинкованный гофра - лист. Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 1м 50см, ширина поднебесников 25см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ: Устройство полов - по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 50мм (Урса) – или аналог, далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35-36мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы НЕ утепляются (для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и(В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом.  ( Возможен  монтаж наклонного пола и утепление по всему периметру душевого отделения керамзитом). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2м  - 2м5см.

Печь: Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12 куб, в  комплекте с  трубами (Сэндвич) и навесным баком для воды 60л.  При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 4шт:  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 50 х 60см, комната отдыха 70 х 90см, парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ 4шт.  входная, каркасная, утеплённая 0.8 х 1.8м. Парная, клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х 1.8м. между помещениями каркасная не утеплённая 2шт, размер по полотну 0.8 х 1.8м.

ТЕРРАСА: 9.5кв.м.  Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х100мм, Возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х100мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу стелется плёнка Изоспан - (В) или аналог  и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

Стоимость проекта со сборкой на участке   343 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50км.