ГОТОВАЯ  ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х 150 мм. (96 х 142 мм), ПОД  КЛЮЧ, с открытой  террасой, под  общей, двухскатной кровлей из оцинкованного листа. Вариант ББ - 2

Длинна  5.0 м.

Ширина  2,3 м.

Площадь застройки 12 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20 х 20 х 40 см. (входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ. Обвязка из не строганного бруса 100 х 150см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ. Обрезная доска 40 х 100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ. Обрезная доска 22 мм. Монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ. Профилированный брус 96 х 142 мм, угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 - 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА. Выполняем из обрезной доски 40 х150 мм. Стропильную ферму устанавливаем и крепим на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилаем обрешетку из обрезной доски с шагом 15 х 20 см, что характерно для кровли из Ондулина. По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан).

КРОВЛЯ. Оцинкованный металлический лист: Фронтоны выполняются из профилированного бруса. Высота фронтона от сруба до конька 15 см, ширина поднебесников 10 см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ:

Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог) затем утепление 50 мм (Урса), затем плёнка Изоспан – Б (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы не утепляются, для того, что бы исключить попадания в утеплитель влаги.

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом.  (Возможен монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2.0 х 2.05 м.

Печь. Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно. В показанном проекте,  устанавливается печь (Ермак- 12 куб и  комплект (Сэндвич) труб. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2 шт.  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 60 х 70 см, парная 50 х 50 см.

ДВЕРИ 2 шт.  входная, каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8 х 1.8 м.

Парная, клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х 1.8 м.

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, не утеплённые, каркасный брусок 40 х 50 мм, по каркасу застилается  плёнка Изоспан – В (или аналог) и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются плавающими. По всей бане выполняется стандартная электропроводка, в комплекте с элементами освещения.

ТЕРРАСА 1.0 х 2.3 м.   Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100 мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х 100 мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х100 см,  крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Так как  размеры этой бани, выполняются по габаритам для перевозки, то возможна её доставка на Ваш участок на автомобиле, в этом случае необходимо наличие подъездных путей для большегрузного автомобиля, отсутствие электрических проводов и канав.

Стоимость проекта – 158 000руб.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 182 000 руб.

В стоимость входит доставка до КАД,

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного, берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер    окон, дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра - лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911) 921 – 05 - 77 или 370 – 32 - 30.