БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  150х150мм.  (135х135мм), Под ключ,   двухскатной кровлей из ондулина и   террасой под отдельной кровлей.        (вариант ББ-20)

Длина  6.0 м.

Ширина  5.5 м.

Площадь застройки 33кв.м.

Фундамент:  Опорно - столбчатый, 16 точек, из  цементных блоков 20 х 20 х 40см  в количестве 52 шт.

Обвяз сруба:  Обвязка из не строганного бруса 150 х150см, обрабатывается битумной мастикой или другим соответствующим антисептиком. Между столбом фундамента и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция Рубероид.

Половые лаги 1 и 2го этажей: Обрезная доска 40 х150 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

Черновой пол: Обрезная доска 22 мм монтируется  по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

Капитальные стены:  Профилированный брус 135 х135мм, угловые соединения венцов, собираются в шип (теплый угол), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами прокладывается уплотнитель,  льноджутовое полотно. Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5х 2.0 см.

Стропильная система:  Выполняется из обрезной доски 40 х100 мм. 40 х150мм. Стропильная ферма  устанавливается и крепится на срубе с шагом 60см, на стропила настилаем обрешетку из обрезной доски с шагом 15х20 см. Под обрешетку настилается влагозащитная плёнка (Изоспан – А) или аналог.  Высота фронтона от сруба бани 3.4м, ширина поднебесников 30-35см.

КРОВЛЯ: Ондулин (коричневый)

Внутренняя отделка: Устройство полов - по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог),  затем утепление 100 мм (Урса) или аналог, далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы   утепляются по всему периметру отделения керамзитом, и устанавливается душевой поддон. Потолок душевого отделения  и стены обшиваются сухой евро - вагонкой класса (А) и (В). В комнате отдыха вагонкой подшивается только потолок, стены не обшиваются. Парная по всей площади, закрывается   фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см.   Высота внутри помещения от пола до потока 2.1м – 2.15 см. парная оборудуется вентиляционной отдушиной.

Печь: Ермак – Элит 16 куб с комплектом (Сэндвич)  труб.

Окна: 5шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой, 50 х 50см -1шт. 1 х 1.2м - 4шт.

Двери: 3шт. филенчатые, размер по полотну 0.8 х 1.8 м.-2шт.

Дверь в парной -   клиновая хвойная, 0,7 х 1.8м -1шт.

Перегородки:  профилированный брус 92 х135мм.

Мансарда: Каркасная.   Утепление 100 мм (парок),  пара - изоляция Изоспан - (В) или его аналог. Для отделки используется вагонка хвойных пород, класса (В), полы из сухой, шпунтованной доски 35-36мм, пол  мансарды утепляется минеральной ватой (Урса)-100мм. Высота от пола до потолка 2.2м. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Лестница: выполняется из сухой древесины хвойных пород. Ступени обрезная, строганная доска 50 х 280 мм, лестничная тетива 50 х200мм, перила строганный брус 40 х100мм. Стандартная ширина 1м, по всей лестнице устанавливаются резные балясины.

Терраса: 1.5 х 6м. Под отдельной кровлей. По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100мм, и резные балясины. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х100мм. Пол строганная доска 40 х100мм, крепится с необходимым технологическим зазором 0.5мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Окончательная стоимость проекта – 452 000 руб.

В стоимость включена доставка на расстояние 50 км от КАД.

ДАЛЕЕ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20x20x40 мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного,  берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон, дверей, перегородок (конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, изменим на другую каркасную пристройку (закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра - лист, профлист, металлочерепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям,  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации , выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам

(911) 921-05-77  или 370-32-30.