ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х 150мм. (92 х135мм),  c открытой террасой, под общей кровлей из Ондулина. (вариант ББ-21).

Длина  6. м.

Ширина  4 м.

Площадь застройки 24 кв.м.

Фундамент:  опорно-столбчатый, блоки 20х20х40см. 36шт. (12точек)

Обвяз сруба: Обвязка из не строганного бруса 100 х150 см. Перед тем, как монтировать на тумбы, обрабатывается битумной мастикой или другим соответствующим антисептиком. Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

Половые лаги: Обрезная доска 40 х150 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

Черновой пол: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

Капитальные стены: Профилированный брус 96 х135 мм,  угловые соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

Стропильная система: Выполняется из обрезной доски 40х100мм. Стропильная ферма устанавливается и крепится на срубе с шагом 80см, по стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан А) или аналог, далее  обрешетка из обрезной доски с шагом 15х20 см, что характерно для кровли из Ондулина.

Кровля: Ондулин. (зелёный). Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 1,50 м, ширина поднебесников 25 см.(3 вагонки) В одном из фронтонов выполняется чердачная, каркасная дверь.

Внутренняя отделка: Устройство полов - по черновому полу, настилается плёнка Изоспан-А (или аналог), затем утепление 100 мм (Урса) или аналог, далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы  наклонные, утепляются  керамзитом.

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой  класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается   жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. Высота внутри помещения от пола до потока 2,0-2,5 м.

Печь: В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12 куб, с навесным баком(35л) на трубе для воды, и   трубами (сэндвич),  вывод через кровлю. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

Окна 3 шт.  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 40 х 40 см, комната отдыха 50 х 60см.-2шт. парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

Двери 3 шт.  входная дверь -  филенчатая, размер по полотну 0.8 х1.8 м.

Парная, клиновая, размер по полотну 0.8 х1.8 м. между помещениям филенчатая, размер по полотну и  0. 7х1.8 см.

Перегородки: Каркасно - щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу настилается  плёнка Изоспан-В (или аналог), и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (плавающие).

Терраса: 6кв.м.  Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100 мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х100 мм. Пол строганная доска 40 х100 мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Окончательная стоимость проекта – 321 000 руб.

В стоимость включена доставка на расстояние 50 км от КАД.

ДАЛЕЕ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20x20x40 мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон, дверей, перегородок (конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы,  каркасную пристройку на (закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофро-лист, проф-лист, металлочерепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям,  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам

(911) 921- 05 - 77  или 370 – 32 - 30.