ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х150 мм. (92 х135 мм), с открытой  террасой, под  общей двухскатной кровлей из металочерепица.

(вариант ББ - 23)

Длина  5.0 м.

Ширина  2,5 м.

Площадь застройки 12.5 кв.м.

Фундамент: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20х20х40 см. (входит в стоимость проекта).6 точек.

Обвяз сруба: Обвязка из не строганного бруса 100 х150 см. Перед тем, как монтировать на тумбы, обрабатывается битумной мастикой или другим соответствующим антисептиком. Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

Половые лаги: Обрезная доска 40 х150 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

Черновой пол: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40х50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

Капитальные стены: Профилированный брус 96 х142 мм, угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагиль. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

Перегородки: Каркасно-щитовые, не утеплённые, каркасный брусок 40х50 мм, по каркасу стелется плёнка Изоспан и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются плавающими.

Стропильная система: Выполняется из обрезной доски 40х100 мм. Стропильная ферма устанавливается  и крепится  на срубе с шагом 80см, по стропилам настилается обрешетка  из обрезной доски с шагом 25см, под  кровлю из  металлочерепицы. По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан - А) – или аналог.  Фронтоны выполняются из вагонки хвойных пород  дерева, естественной  влажности, класса (В). В противоположном  от входа  фронтоне выполняется каркасная дверь (люк) 50 х 60см. Высота фронтона от сруба до конька 1.0 м, ширина поднебесников 20 см.

Кровля: Металлочерепица (цвет коричневый RAL 8017).

Внутренняя отделка: Устройство полов, по черновому полу настилается плёнка Изоспан –А (или аналог), затем утепление 50 мм (Урса) – или аналог, далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В помещении №4 полы наклонные со сливом, утеплённые керамзитом,  стены и потолок по всей площади, закрываются   фольгой и обшиваются осиновой вагонкой класса (В). Высота внутри помещения от пола до потолка 2.00 м -2.05 см. Стены и потолок  отделения №2, обшиваются сухой евровагонкой класса (А) и (В).

Печь.  Устанавливается печь (Ермак - 12 куб.) c  выносным баком для воды 50 л (из нержавейки) трубы (Сэндвич), устанавливаются через кровлю. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой. Размер окон уточнять при заключении договора. В  данном проекте: помещение №2 – 60 х70 см, помещение№4 парная – 50 х 50 см.

Двери: 2шт. входная - клиновая, хвойная, размер по полотну 0.8 х 1.8 м.

Парная - клиновая, хвойная.  Размер по полотну 0.8 х1,8 м.

Терраса: 1.0 х 2.5 м., под общей кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100 мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора.

Пол строганная доска 40 х100 см крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Окончательная стоимость проекта – 241 000 руб.

В стоимость включена доставка на расстояние 50 км от КАД.

ДАЛЕЕ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20x20x40 мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон, дверей, перегородок (конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим,  ее на другую каркасную пристройку (закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра - лист, проф-лист, металлочерепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям,  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации , выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам

(911) 921- 05 - 77  или 370 – 32 - 30.