ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  150 х 150мм. (135 х135мм), ПОД  КЛЮЧ, c открытой террасой, под общей кровлей из Ондулина. (Вариант  ББ-24)

Длина  6.0 м.

Ширина  4.0 м.

Площадь застройки 24 кв.м.

Фундамент: свайно-винтовой, минимальное количество свай  9 шт. После монтажа в грунт, полость свайной трубы, заливается бетоном и оборудуется, крепёжным оголовком. Толщина стенки свайной трубы - 4 мм. Толщина нижнего, опорного шнека - 5 мм. Диаметральное сечение - 108 мм. Длина – 2.5м.

Обвяз сруба: двойная  обвязка из не строганного бруса 150 х 150мм.150 х150мм, перед тем как монтировать на фундаментные сваи, обрабатывается битумной мастикой (или другим соответствующим антисептиком). Крепится к оголовкам свай  болтами.

Половые лаги: Обрезная доска 40 х150 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

Черновой пол: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

Капитальные стены сруба: Профилированный брус 135 х135 мм,  угловые соединения венцов, собираются в тёплый угол, для крепления венцов между собой используется, металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см. Перегородки -  профилированный брус 92 х142мм

Стропильная система: Выполняется  из обрезной доски 40х150 мм. Стропильная  ферма  устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80см, по стропилам настилается обрешетка  из обрезной доски с шагом 15 х 20 см, что характерно для кровли из Ондулина. По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан А) или аналог.

Кровля:  Ондулин. Цвет коричневый. Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 1м. ширина поднебесников 35 см. В одном из фронтонов выполняется чердачная, каркасная дверь.

Внутренняя отделка:  Устройство полов,  по черновому полу настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 100 мм (Урса), далее плёнка Изоспан – В(или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска.  В помещении №2(комната отдыха) утепление пола и потолка 100мм «Урса» или аналог,     потолок по всей  площади подшивается вагонкой хвойных пород класса (В). В помещении №3 (душевая) полы наклонные со сливом,  утеплённые керамзитом,  в помещении №4 стены и потолок по всей площади, закрываются   фольгой и обшиваются осиновой вагонкой класса (В), утепление пола и потолка 100мм «Урса». Высота внутри помещения от пола до потолка 2.25м.

Печь:   Устанавливается печь (Ермак 12куб.) c  выносным баком для воды 50 л (из нержавейки) и  трубы (Сэндвич), устанавливаются через кровлю. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

Окна 3шт.  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой, в  данном проекте, душевая 40 х 50см -1шт. комната отдыха 1 х 1,2м .- 2шт.

Двери  3шт.  входная - филёнчатая размер по полотну 0,8.душевая  0.7 х1.8м. в парилку клиновая  0.7 х1.8м.

Терраса:4 кв / м.  Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100 мм, и  резные балясины,  количество и конфигурацию которых просим   уточнять при заключении договора. Основные  опорные  столбы выполняются из строганного бруса 100х100 мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х 100 мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Стоимость проекта  – 380 000 руб. (без фундамента).

Стоимость фундамента – 33 000 руб.

.

В стоимость включена доставка на расстояние 50 км от КАД.