ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100х 150мм. (92х135мм),  с  двухскатной кровлей из оцинкованного  проф - листа.  (вариант ББ - 28)

Длина  6.м.

Ширина  3м.

Площадь застройки 18кв.м.

Фундамент:  Опорно - столбчатый, 8 точек, из  цементных блоков 20х20х40см  в количестве 24шт.

Обвяз сруба:  Обвязка из не строганного бруса 100 х150см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

Половые лаги: Обрезная доска 40 х150мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

Черновой пол: Обрезная доска 22мм монтируем по черепным брускам, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

Капитальные стены: Профилированный брус 96 х135мм,  угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0см.

Перегородки: Каркасно-щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу стелется плёнка Изоспан – В (или аналог) и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

Стропильная система: Выполняется из обрезной доски 40 х100мм. Стропильная ферма устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80см, По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан - А или аналог), далее настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20см. Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В).  Высота фронтона от сруба до конька 1.5м, ширина поднебесников 25см.

Кровля:  Оцинкованный  лист.

Внутренняя отделка:  Устройство полов, по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 50мм (Урса) – или аналог, далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы  утепляются керамзитом. Стены и потолок, душевого отделения  и комнаты отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается   фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом. Комната отдыха оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2.1м (16 венцов).

Печь: Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте   устанавливается печь Ермак- 12-16 куб c  выносным баком для воды 50 л (из нержавейки) трубы сэндвич, вывод через кровлю. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

Окна: 2шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 40 х 50см, комната отдыха 0.9 х 1м.

Двери: 3шт.  входная филенчатая, размер по полотну 0.8 х 1.8м - 1шт.

Парная, клиновая,  размер по полотну 0.7 х 1.8м - 1шт. между помещениями филенчатая  0.7 х 1.8см (По дверному полотну).

Стоимость проекта – 264 000 руб.

В стоимость входит доставка на 50 км от кольцевой дороги.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Строим под ключ и поэтапно.

Подготовим Вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

Изменим размеры поперечного сечения бруса.

Соберем сруб, с применением деревянного, берёзового нагеля.

Изменим расположение, количество и размер окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

Изменим размер террасы, заменим  на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

Предложим другие варианты кровли, оцинкованный гофро-лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям которые необходимы для данных типов кровли.

Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость, как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам  (911) 921 05 77, (812) 970 32 30, (901) 370 32 30.