ДЕРЕВЯННАЯ БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА 100 х 150мм. (96х142мм), ПОД КЛЮЧ, с открытой террасой, под общей, двухскатной кровлей из оцинкованного листа.

Длинна 5.м.

Ширина 4м.

Площадь застройки 20 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых цементных блоков 20 х 20 х 40 см.( входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ: Обвязка из не строганного бруса 150 х150см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х150мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142мм, угловые соединения венцов, собираются в четверть ( полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагиль притапливается на 1.5х 2.0см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА Выполняется  из обрезной доски 40 х 100мм. Стропильную ферму устанавливаем и крепим на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилаем обрешетку из обрезной доски с шагом 15 х 20см что характерно для кровли из металлического оцинкованного листа. По стропилам настилается влагозащитная плёнка ( Изоспан).или аналог.

КРОВЛЯ: Оцинкованный металлический лист: Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 1м, ширина поднебесников 15см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ: Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог) затем утепление 50 мм (Урса), далее плёнка Изоспан, затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении полы НЕ утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения и комната отдыха, обшиваются сухой евровагонкой класса (А) и(В). Парная по всей площади, закрывается жароотталкивающей фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней скамьи полка 60см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом. ( Возможен, монтаж наклонного пола и утепление по всему периметру душевого отделения керамзитом). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2 м х 2 м-5см.

Печь, Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12  куб, комплекте с (Сэндвич) трубами из чёрного металла и навесным баком для воды. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2шт, двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в данном проекте, душевая 40 х 50см, комната отдыха 60 х 70см. парная оборудуется вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ: В  парной -  клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х 1.8м. между помещениями каркасная не утеплённая 0.8 х1.8см (По дверному полотну).

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу настилается  плёнка Изоспан – А (или соответствующий аналог) и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

ТЕРРАСА 2 х 4м. Под общей кровлей. По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х 100мм, и резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х 100мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х 100мм, крепится с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 258 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД до 50км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20х20х40 мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный гофро-лист, проф-лист, метало-черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям которые необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911) 921 – 05 - 77 или 370 – 32 - 30.