ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х 150мм. (96х142мм), ПОД  КЛЮЧ, с открытой  террасой, под  общей, двухскатной кровлей Ондулин.  (Вариант ББ-8)

Длинна  6. м.

Ширина  3 м.

Площадь застройки 18 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20 х 20 х 40 см.( входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ: Обвязка из не строганного бруса 150 х150 см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ. Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142 мм,  угловые  соединения венцов, собираются в четверть ( полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА. Выполняется из обрезной доски 40 х 150 мм.  Стропильная ферма устанавливается  и крепится  на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20 см что характерно для кровли из металлического оцинкованного листа. По стропилам настилается влагозащитная плёнка  (Изоспан) или аналог.

КРОВЛЯ: Коричневый Ондулин (Выбор цвета предоставляем заказчику). Фронтоны подшиваются вагонкой, естественной влажности класса (В).  Высота фронтона от сруба до конька 1 м, ширина поднебесников 15 см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ: Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 50 мм (Урса) – или аналог,  далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы НЕ утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60см. В душевом отделении, устанавливается, душевой поддон со сливом.  ( Возможен  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2м х 2 м-5см.

Печь. Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12 куб,  комплекте с  (Сэндвич) трубами из чёрного металла и навесным баком для воды. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 40 х 50см, комната отдыха 40 х 50см. парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ 3шт.  входная, каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8 х 1.8м.

Парная, клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х 1.8м. между помещениями каркасная не утеплённая 0.8 х 1.8см (По дверному полотну).

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу стелется плёнка Изоспан – В (или аналог) и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

ТЕРРАСА 1.5 х 1.5 м.   Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х 100мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х 100мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 259 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50 км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный гофро-лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям которые необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость, как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911) 921 05 77, (812) 970 32 30, (901) 370 32 30