ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100х150 мм. (96х142 мм), с открытой  террасой, под  общей, двухскатной кровлей из Ондулина. (вариант ББ-1)

Длинна  5.0 м.

Ширина  2,5 м.

Площадь застройки 12.5 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20 х 20 х 40 см. (входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ:

Обвязка из не строганного бруса 100 х 150 см. Перед тем, как монтировать на тумбы, обрабатывается битумной мастикой или другим соответствующим антисептиком. Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ:

Обрезная доска 40  х 100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ.

Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ:

Профилированный брус 96 х142 мм, угловые  соединения  венцов собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Выполняем из обрезной доски 40 х100 мм. Стропильную ферму устанавливаем и крепим на срубе с шагом 80см, по стропилам настилаем обрешетку из обрезной доски с шагом 15 х 20см, что характерно для кровли из Ондулина. По стропилам настилается влагозащитная плёнка    (Изоспан).

КРОВЛЯ:

Ондулин (коричневый), выбор цвета оставляем за клиентом. Фронтоны выполняются из вагонкой хвойных пород  дерева, естественной  влажности, класса (В). В противоположном  от входа  фронтоне выполняется каркасная дверь (люк) 50 х 60см. Высота фронтона от сруба до конька 1.0 м, ширина поднебесников 20 см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ:

Устройство полов: по черновому полу настилается плёнка Изоспан, затем утепление 50 мм (Урса), далее плёнка Изоспан, затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы не утепляются для того, что бы исключить попадания в утеплитель влаги.(Засыпается керамзит).

Стены и потолок душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евровагонкой класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. В душевом отделении устанавливается душевой поддон со сливом.  (Возможен  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потолка 2.00 м -2.05 см.

Печь. Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно. В показанном проекте устанавливается печь (Ермак- 12 куб.) c  выносным баком для воды 50 л. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул – (Базальт).

ОКНА 2 шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой. Размер окон уточнять при заключении договора. В  данном проекте: душевая – 60 х 70 см, парная – 50 х 50 см.

ДВЕРИ 2 шт.:  входная - каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8 х 1.8 м.

Парная - клиновая, хвойная. Возможна установка осиновой двери. Размер по полотну 0.8 х 1.8 м.

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, не утеплённые, каркасный брусок 40 х 50 мм, по каркасу стелется плёнка Изоспан и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются плавающими.

ТЕРРАСА 1.0 х 2.5 м., под общей кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х 100 мм, и  резные балясины, количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора .

Пол строганная доска 40 х 100 см крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Окончательная стоимость проекта – 200 000 руб.

В стоимость включена доставка на расстояние 50 км от КАД.

ДАЛЕЕ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20x20x40 мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон, дверей, перегородок (конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку (закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра-лист, проф -лист, металлочерепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации , выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам

(911) 921 – 05 - 77  или 370 - 3 2 - 30.