ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х 150мм. (96х142мм), ПОД  КЛЮЧ, c двухскатной кровлей, выполненной из оцинкованного гофра- листа и открытой террасой под отдельной крышей.  (Вариант ББ-10)

Длинна  6.0 м.

Ширина  3.0 м.

Терасса  4.0 кв.м.

Площадь застройки 22.0 кв.м.

ФУНДАМЕНТ:  из опорно-столбчатых  цементных блоков 20х20х40 см.( входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ: Обвязка из не строганного бруса 100 х150 см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ. Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х 142 мм,  угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА:  Выполняется из обрезной доски 40 х150 мм. Стропильная ферму устанавливается и крепится на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20 см, что характерно для кровли из металлического оцинкованного гофра- листа. По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан – А) или соответствующий аналог.

КРОВЛЯ: Оцинкованный гофра - лист. Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 1 м, ширина поднебесников 15 см. В одном из фронтонов выполняется чердачная, каркасная дверь.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ: Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан А (или аналог), затем утепление 50 мм (Урса) или аналог,  далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы НЕ утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом.  (Возможен  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока

2 м 00 см. - 2 м. 05 см.

Печь. Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12 куб, в  комплекте с трубами (Сэндвич) и навесным баком для воды. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 40 х 50 см, комната отдыха 50 х 60 см. парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ 3шт.  входная, каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8 х 18 м.

Парная, клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х 1.8 м. между помещениями каркасная не утеплённая 0.8 х 1.8 см (По дверному полотну).

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40х50, по каркасу стелется плёнка Изоспан и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

ТЕРРАСА: 4кв.м.  Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х100 мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х100 мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 268 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного, берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер    окон, дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра - лист, проф - лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость, как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911)921 05 77  или 970 32 30, (901) 370 32 30