ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100х 150мм. (96х142мм), ПОД  КЛЮЧ, c мансардой, верандой и открытой террасой. (Вариант ББ-13)

Длинна  6.0 м.

Ширина  5.5 м.

Площадь застройки 33 кв.м.

Полезная площадь 49 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: Свайно – винтовой. Количество свай 9 шт.

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ: Обвязка из не строганного бруса 100 х150см, монтируется на опорных столбах фундамента. Обрабатывается битумной мастикой (или другим соответствующим антисептиком). Между столбом фундамента и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х100мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142мм,  угловые соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА: Выполняем из обрезной доски 40 х150 мм.   Стропильная  ферма устанавливается и крепится на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилается ветро – влагозащитное полотно и обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20см, что характерно для кровли из Ондулина.

КРОВЛЯ: Ондулин. (выбор цвета предоставляем заказчику). Фронтоны подшиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 1м, 50см, ширина поднебесников 30см. В одном из фронтонов выполняется чердачная, каркасная дверь.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ:

Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан - А (или аналог) затем утепление 50мм (Урса) – или аналог,  далее плёнка Изоспан -  В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35-36мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы НЕ утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и (В).

Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом.  ( Возможен,  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2м х 2м5см.

Печь. Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12 куб, в  комплекте с (Сэндвич) трубами   и навесным баком для воды. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

МАНСАРДА: каркасная, не утеплённая, по каркасу  застилается  парозащитная плёнка Изоспан – В или аналог.  Для отделки используется вагонка хвойных пород, класса (В), полы из сухой, шпунтованной доски 35-36мм, прокладываются паро-изоляция, Изоспан - (В), утепляются минеральной ватой ( Урса)-50мм.

ЛЕСТНИЦА: выполняется из сухой древесины хвойных пород. Ступени обрезная, строганная доска 50 х 220мм, лестничная тетива 70 х170мм, перила строганный брус 40 х100мм, стандартная ширина 1м, по всей лестнице устанавливаются резные балясины.

ОКНА 6шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 40 х 50см, комната отдыха, веранда  70 х 90см, мансарда 90 х120см, 70 х 90см, парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ 3шт.  входная, каркасная, утеплённая, размер по полотну 0.8 х 1.8м.

Парная, клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х1.8м. между помещениями каркасная не утеплённая 0.8 х1.8см (По дверному полотну).

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40х50, по каркасу стелется плёнка Изоспан-В, и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

ВЕРАНДА: каркасная не утеплённая, с наружной стороны каркаса прокладывается ветро-влагозащитная плёнка Изоспан  -   А (или аналог), Полы из шпунтованной доски 35 - 36мм, не утепляются. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом.

ТЕРРАСА: 3.5кв.м.  Под отдельной кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х100мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х100мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Стоимость проекта со сборкой на участке – 412  000 руб.

Стоимость свайно -  винтового фундамента 33 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер    окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра-лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость, как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911)921 05 77  или 970 32 30. (901) 370 32 30.