ДЕРЕВЯННАЯ ДОМ - БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100х 150мм. (96х142мм), ПОД  КЛЮЧ, c мансардой и открытым балконом. (Вариант ББ-14)

Длинна  6. м.

Ширина  6 м.

Площадь застройки 36 кв.м.

Полезная площадь 60 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: Свайно – винтовой. Количество свай – 9 шт.

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ:  Обвязка из не строганного бруса 100 х150 см, монтируется на опорных столбах фундамента. Обрабатывается битумной мастикой (или другим соответствующим антисептиком). Между столбом фундамента и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ. Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142 мм,  угловые соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА. Выполняется из обрезной доски 40 х150 мм. Стропильная  ферма устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20 см, что характерно для кровли из Ондулина. По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан А) или соответствующий аналог.

КРОВЛЯ: Металлочерепица (выбор цвета предоставляем заказчику). Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В).  Высота фронтона от сруба до конька 3м  60 см, ширина поднебесников 30 - 40 см. В одном из фронтонов, под общей кровлей выполняется балкон 6 кв.м. (включено в общую стоимость проекта).

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ:

Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 100 мм (Урса) – или аналог, далее плёнка Изоспан -  В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35-36 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы НЕ утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом.  ( Возможен  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока  2м 20см. В показанном на фото проекте, печь, трубы, были предоставлены и смонтированы по желанию заказчика.(поэтому в общую стоимость не входят, так - же как и работы по их монтажу).

МАНСАРДА: каркасная, утеплённая, по каркасу настилается парозащитная плёнка Изоспан - (В) или аналог. Для отделки используется вагонка хвойных пород, класса (В), полы из сухой, шпунтованной доски 35-36 мм.  Прокладываются паро-изоляцией, Изоспан - (В) или аналог и утепляются минеральной ватой ( Урса)-100 мм. Утепление стен (Роквул) - 100 мм.

ЛЕСТНИЦА: выполняется из  сухой древесины хвойных пород. Ступени обрезная, строганная доска 50 х 220 мм, лестничная тетива 70 х170 мм, перила строганный брус 40 х100 мм, стандартная ширина 1,0 м, по всей лестнице устанавливаются резные балясины.

ОКНА 5шт, Однокамерный стеклопакет в деревянной раме в комплекте с фурнитурой. (Размер окон уточнять при заключении договора), В  данном проекте, душевая 40 х 50 см, в других помещениях 1х1.2 м. (В показанном на фото проекте, по желанию клиента, установлены стеклопакеты, метало – пластик. В окончательной стоимости отражены, столярные изделия, показанные в описании.

ДВЕРИ 6шт.  входная, металлическая, производство (Россия), толщина наружного листа 1.5 мм, в комплекте с фурнитурой, в парилке, клиновая 0.8 х 1.8 м, остальные филенчатые, в комплекте с фурнитурой (размер по дверному полотну 0.8 х 2.0 м.

ПЕРЕГОРОДКИ: первого этажа выполняются из профилированного бруса 96 х 142 мм, вагонкой не обшиваются. Между парилкой и душевым отделением, каркасно-щитовая, не утеплённая. Для  того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

БАЛКОН: открытый 6кв.м. под общей кровлей, оборудуется опорными перилами из строганной, нешлифованной доски 40 х100 мм, к перилам крепятся резные балясины, в центре перильного пролёта устанавливается опорный столб 100 х100 мм, для усиления прочности всей конструкции.

Стоимость проекта со сборкой на участке – 488 000 руб. (Без фундамента).

Стоимость свайно – винтового фундамента 33 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50 км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового  нагиля.

- Изменим расположение, количество и размер    окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофро-лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость, как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911)921 05 77  или 970 32 30. (901) 370 32 30.