ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100х 150мм. (96х142мм), ПОД  КЛЮЧ, с открытой  террасой, под  общей, двухскатной кровлей. (Вариант ББ-15)

Длинна  6.м.

Ширина  4.м.

Площадь застройки 24кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20х20х40см (входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ:  Обвязка из не строганного бруса 100 х150см. перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком). Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х150мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ: Обрезная доска 22мм монтируем по черепным брускам 40х50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142мм,  угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА: Выполняется  из обрезной доски 40 х100, 40 х150мм. Стропильная ферма устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80см, по стропилам настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20см, что характерно для кровли из металлического оцинкованного гофра - листа. По верху стропильной ноги, настилается влагозащитная плёнка Изоспан (А) или аналог.

КРОВЛЯ: Оцинкованный гофра - лист. Фронтоны зашиваются вагонкой, естественной влажности класса (В) Высота фронтона от сруба до конька 80см, ширина поднебесников 45см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ: Устройство полов - по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 50мм (Урса) – или аналог, далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы не утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и(В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом. ( Возможен  монтаж наклонного пола и утепление по всему периметру душевого отделения керамзитом).  Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2м х 2м-5см.

Печь: Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно, В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12 куб, в  комплекте с  трубами (Сэндвич) и навесным баком для воды. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул -  Базальт.

ОКНА 2шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 40 х 50см, комната отдыха 70 х 90см. парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ 3шт.  входная, каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8 х 1.8м.

Парная, клиновая, хвойная (Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х1.8м. между помещениями каркасная не утеплённая 0.8 х1.8см (По дверному полотну).

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, не утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу настилается плёнка Изоспан – В (или аналог) и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются (Плавающие).

ТЕРРАСА: 8кв.м.  Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х100мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Пол строганная доска 40 х100мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 289 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного, берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер    окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра - лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.