ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  92 х 150мм. (92х135мм), ПОД  КЛЮЧ, c открытой террасой, под общей кровлей . (Вариант  ББ-26)

Длина  6.0 м.

Ширина  6.0 м.

Площадь застройки 36 кв.м.

Фундамент:  опорно-столбчатый, блоки 20 х 20  х40см. 48шт. (16точек)

Обвяз сруба:  двойной обвяз, из не строганного бруса 150 х150мм, перед тем как монтировать на фундаментные сваи, обрабатывается битумной мастикой (Или другим соответствующим антисептиком).

Половые лаги: Обрезная доска 40 х150 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

Черновой пол: Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

Капитальные стены сруба:  Профилированный брус 135 х135 мм,  угловые венцовые соединения собираются в тёплый угол, для крепления венцов между собой используется, металлический нагель.  Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см. Перегородки: профилированный брус 92 х142мм

Стропильная система: Выполняется  из обрезной доски 40 х100 мм. Стропильная  ферма,  устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80 см. По стропилам    настилается ветро - влагозащитная   плёнка (Изоспан - А или аналог), затем монтируется брусок  50 х 40 мм, по которому настилается  обрешетка из обрезной доски, с шагом 15 х 20 см, по обрешетке, на саморез крепится плита ОСБ - 9 мм, по которой настилается кровельный материал.

Цвет  кровли уточняется при заключении договора. Ширина поднебесников 50 см, подшиваются вагонкой хвойных пород древесины, класса (В), естественной  влажности, высота по коньку 1.8 – 2 м.

Кровля:  «Шинглас» цвет - кадриль.

Внутренняя отделка: Устройство полов,  по черновому полу настилается плёнка Изоспан – А (или аналог),  затем утепление 100 мм (Урса) – или аналог,  далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В помещении №2,3(прихожая, комната отдыха) утепление пола и потолка 100мм «Урса» - или аналог.    Потолок по всей площади подшивается вагонкой хвойных пород класса (В). В помещении №4(душевая) устанавливается душевой поддон,  полы наклонные со сливом, утеплённые керамзитом, в помещении №5 стены и потолок по всей площади, закрываются   фольгой и обшиваются осиновой вагонкой класса (В), утепление пола и потолка 100мм «Урса» - или аналог. Высота внутри помещения от пола до потолка 2.1м.

Печь:   Устанавливается печь (Ермак – Элит 12 куб.) c  выносным баком для воды 50 л (из нержавейки) трубы (Сэндвич), устанавливаются через кровлю. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

Окна 4шт.  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой, в  данном проекте, душевая 40х50см -1шт. комната отдыха 1х1,2м.- 2шт, прихожая 0.6 х 1.2м -1шт.

Двери  4шт.  филёнчатая размер по полотну 0.8 х 2м -2шт, душевая  0.7 х 1.8м, в парилку клиновая  0.7 х 1.8м.

Терраса: 1.5 х 2.5м. Под общей  кровлей,  по периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х100 мм, и  резные балясины. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х 100 мм. Пол строганная доска 40 х100 мм, крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Окончательная стоимость проекта  – 448 000 руб.

В стоимость включена доставка на расстояние 50 км от КАД.