ГОТОВАЯ  ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100 х 150мм.  ( 96 х 142 мм), Под ключ,  под  общей, двухскатной кровлей из оцинкованного листа.  Вариант ББ- 5

Длинна  6.0 м.

Ширина  2,3 м.

Площадь застройки 14 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20 х 20 х 40 см. (входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ. Обвязка из не строганного бруса 100 х 150см. Перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой, или другим соответствующим антисептиком. Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ. Обрезная доска 40х100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ. Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ. Профилированный брус 96 х142 мм, угловые  соединения венцов, собираются в четверть (полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами прокладывается уплотнитель - льноджутовое полотно. Для того что бы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА. Выполняется  из обрезной доски 40 х 150 мм. Стропильную ферму устанавливаем и крепим на срубе с шагом 80см, по стропилам настилаем обрешетку из обрезной доски с шагом 15 х 20 см, что характерно для кровли из Ондулина. По стропилам настилается влагозащитная плёнка – Изоспан – А (или аналог).

КРОВЛЯ: Оцинкованный металлический лист. Фронтоны выполняются из профилированного бруса. Высота фронтона от сруба до конька 15 см, ширина поднебесников 10 см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ:

Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка Изоспан – А (или аналог), затем утепление 50 мм (Урса), далее плёнка Изоспан – В (или аналог), затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы не утепляются, для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги.

Стены и потолок душевого отделения  и комнаты отдыха обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А) и (В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса (В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. В душевом отделении, устанавливается, душевой поддон со сливом.  Возможен  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения. Комната отдыха оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2.0м – 2.05 м.

Печь. Печь Ермак – Элит 12 кб,  трубы (Сэндвич). При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2 шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой, 60 х 70 см, Размер окон уточнять при заключении договора.

ДВЕРИ 3 шт.  Входная - каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8  х 1.8 м.

Парная - клиновая, хвойная. Возможна установка осиновой двери, размер по полотну 0.8 х 1.8 м, между отделениями - каркасная дверь без утепления 0.8 х 1.8 м.

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно-щитовые, не утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу стелется плёнка Изоспан и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются - плавающие. По всей бане выполняется стандартная электропроводка, в комплекте с элементами освещения.

Так как  размеры этой бани, выполняются по габаритам для перевозки, то возможна её доставка на Ваш участок на автомобиле, в этом случае необходимо наличие подъездных путей для большегрузного автомобиля, отсутствие электрических проводов и канав.

Стоимость проекта – 174 000руб.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 206 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД до 50 км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20 х 20 х 40 мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером,

приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового  нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер    окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный  гофра - лист, проф - лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям  которые  необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911) 921 – 05 - 77 или 370 – 32 - 30.