ГОТОВАЯ  ДЕРЕВЯННАЯ  БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  100х150 мм. ( 96х142 мм), ПОД  КЛЮЧ, с открытой  террасой, под  общей, двухскатной кровлей из оцинкованного листа.  (Вариант ББ-6)

Длинна  7.0 м.

Ширина  2,3 м.

Площадь застройки 17 кв.м.

ФУНДАМЕНТ: из опорно-столбчатых  цементных блоков 20 х 20 х 40 см. (входит в стоимость проекта).

ОБВЯЗ СРУБА БАНИ: Обвязка из не строганного бруса 150 х150 см, перед тем как монтировать на тумбы обрабатывается битумной мастикой, или другим соответствующим антисептиком. Между фундаментным блоком и обвязочным брусом, прокладывается гидроизоляция (Рубероид).

ПОЛОВЫЕ ЛАГИ: Обрезная доска 40 х100 мм, устанавливается и крепится по обвязке с шагом 60 см.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ. Обрезная доска 22 мм монтируем по черепным брускам 40 х 50 мм, черепной брусок, монтируется к нижней части половой лаги.

КАПИТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ СРУБА БАНИ: Профилированный брус 96 х142мм, угловые  соединения венцов, собираются в четверть ( полдерева), для крепления венцов между собой используется металлический нагель. Между венцами уплотнитель (льноджутовое полотно). Для того чтобы исключить зависание венцов при усадке сруба, нагель притапливается на 1.5 х 2.0 см.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА: Выполняется из обрезной доски 40 х150мм. Стропильную ферму устанавливается и крепится  на срубе с шагом 80 см, по стропилам настилается обрешетка из обрезной доски с шагом 15 х 20 см, что характерно для кровли из ондулина. По стропилам настилается влагозащитная плёнка (Изоспан – А) или соответствующий аналог.

КРОВЛЯ: Оцинкованный металлический лист: Фронтоны выполняются из профилированного бруса. Высота фронтона от сруба до конька 15 см, ширина поднебесников 10 см.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА БАНИ: Устройство полов: по черновому полу, настилается плёнка (Изоспан – А) или аналог,  затем утепление 50 мм (Урса), или аналог,  далее плёнка (Изоспан – Б) или аналог, затем настилается шпунтованная доска 35 мм, причём с учётом возможной перетяжки, на саморез крепится, только каждая пятая доска. В душевом отделении  полы НЕ утепляются (Для того что бы исключить попадания в утеплитель влаги).

Стены и потолок, душевого отделения  и комната отдыха, обшиваются сухой евро-вагонкой класса (А)и(В). Парная по всей площади, закрывается жаро-отталкивающей  фольгой и обшивается осиновой вагонкой класса ( В). Затем парная оборудуется осиновыми полками, ширина верхней  скамьи полка 60 см. В душевом отделении устанавливается, душевой поддон со сливом.  ( Возможен  монтаж водоприёмного корыта, по всему периметру душевого отделения). Комната отдыха, оборудуется столиком и скамьями. Высота внутри помещения от пола до потока 2 м 00 см – 2 м 05 см.

Печь. (Печь и комплектация труб, оговариваются отдельно) В показанном проекте устанавливается печь Ермак – Элит 12  куб,  комплекте с (Сэндвич) трубами и навесным  баком для воды. При установке печи, в целях пожарной безопасности, применяется Роквул - Базальт.

ОКНА 2шт,  двойного остекления, в комплекте с фурнитурой (Размер окон уточнять при заключении договора), в  данном проекте, душевая 50 х 60 см, комната отдыха 60 х 70 см. парная оборудуется  вентиляционной отдушиной.

ДВЕРИ 3шт.  входная, каркасная с утеплителем и плёнкой, размер по полотну 0.8 х 1.8 м.

Парная, клиновая, хвойная ( Возможна установка осиновой двери), размер по полотну 0.8 х 1.8 м. между помещениями каркасная, не утеплённая 0.8 х 1.8 см ( По дверному полотну).

ПЕРЕГОРОДКИ: Каркасно - щитовые, НЕ утеплённые, каркасный брусок 40 х 50, по каркасу настилается плёнка (Изоспан – А) или аналог и зашивается вагонкой с двух сторон, Для того что бы избежать зависания сруба при усадке, перегородки выполняются с применением специальных технологий, которые называются ( Плавающие). По всей бане выполняется стандартная электропроводка, в комплекте с элементами освещения.

ТЕРРАСА 1х1 м.   Под общей  кровлей.  По периметру устанавливаются опорные перила из строганного бруса 40 х 100 мм, и  резные балясины количество и конфигурацию которых просим уточнять при заключении договора. Основные опорные столбы выполняются из строганного бруса 100 х 100 мм, на которые возможна установка, винтовых, регулировочных домкратов. Показанная модель бани, выполняется с небольшой, не утеплённой, каркасной кладовой,  для хозяйственных и банных принадлежностей.

Пол строганная доска 40 х 100 см крепится  с необходимым технологическим зазором 0.5 мм, что бы избежать нежелательных вспучиваний при воздействии внешней среды. Стыки и соединения закрываются фигурным плинтусом и нащельником.

Так как  размеры этой бани, выполняются по габаритам для перевозки, то возможна её доставка на Ваш участок на автомобиле, в этом случае необходимо наличие подъездных путей для большегрузного автомобиля, отсутствие электрических проводов и канав.

Стоимость проекта – 182 000 руб.

Стоимость проекта со сборкой на участке- 211 000 руб.

В стоимость входит доставка от КАД  до 50км.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Строим под ключ и поэтапно.

- Подготовим Вашу строительную площадку,  выровняем, очистим от снега и мусора и.т.д.)

- Разметим и смонтируем следующие типы фундамента, свайно-винтовой, ленточный, опорно-столбчатый из цементных блоков 20\20\40мм. Свяжем оголовки свай металлическим швеллером, приварим продольные крепления из мет. уголка под крепеж декоративного материала. Утеплим подвал.

- Изменим размеры поперечного сечения бруса.

- Соберем сруб, с применением деревянного берёзового нагеля.

- Изменим расположение, количество и размер окон ,дверей, перегородок( конечно если это не вредит прочности всей конструкции).

- Увеличим или уменьшим размер поперечного сечения утеплителя.

- Увеличим высоту конька, соберем фронтоны из бруса.

- Изменим размер террасы, заменим ее на другую каркасную пристройку(закрытую веранду).

- По Вашему желанию заменим элементы отделки и столярки на другие.

- Предложим другие варианты кровли, оцинкованный гофро-лист, проф-лист, метало -черепица, мягкая кровля, все работы выполним по существующим технологиям которые необходимы для данных типов кровли.

- Инженерные коммуникации (водоснабжение, тепло, электричество)

- Оборудуем душевое отделение специальным, водоприёмным корытом, по всему периметру помещения, утеплим пол керамзитом.

- Установим любую, другую печь, если характеристики соответствуют данному типу строения.

- Выедем на Ваш участок для осмотра и определения возможности доставки бани в готовом виде.

Изменение характеристик бани и комплектации, выполнение других работ повлияет на её конечную стоимость, как в большую так и меньшую сторону. Информацию Вы получите на нашем сайте или непосредственно у менеджеров по продажам по телефонам (911) 921 05 77, (812) 970 32 30, (901) 370 32 30